Műszaki adatlap

HRANIFIX

Kontaktragasztó magas szilárdsággal, szívósággal

Alkalmazási lehetőségek:	A Hranifix kontaktusragasztó alkalmas fa, forgácslap, MDF, DTD, HPL, poliuretán habok, többféle műanyag, ABS, PVC, alumínium lapok és többféle fémek, PVC padlók és egyéb más anyagok ragasztására.

Technikai adatok:	Szárazanyag tartalom [%]:	38 - 42%

Sűrűség [g/cm³]:	0,83 - 0,90

Megjelenés:	színtelen

Felvitel, lefedés, hozam:	15 m² (függ a ragasztott anyagtól)

Tulajdonságok:	Egyszerű applikáció, karbantartás nélküli rendszer, pár percig tartó ragadási idő, kiváló ragadási tulajdonság, szilárdság, extrém magas hő stabilitás (130°C), szagtalan, magas szárazanyag tartalom – alacsony oldószer tartalom.

Applikáció:	A ragasztott felületeknek ragasztás tisztának, száraznak, pormentesnek és maszatmentesnek kell lenniük. A ragasztott anyagok hőmérséklete szobahőmérsékletű legyen (15 - 25°C). A ragasztott anyagot mind két felületét be kell vonni, 15-25 cm távolságról vigyék fel a ragasztót. Az ideális kötés 80 - 100% lefedettségnél lesz elérhető, egyenletes vékony ragasztó felvitel mellett.  Az optimális felvitel esetén, a felületen ún. pókháló szerű réteg alakul ki, kerüljék a vastag felvitelt, hogy a ragasztó ne csurogjon el. Felvitel után 3 percet hagyják állni (érintésre a ragasztó száraz), az oldószer elpárolgása után a két felületet nyomják össze egymáshoz, esetleg préseljék. Pórusos anyagok esetén a 3 perces állás után 2. réteget is felvihetnek, amely biztosítja a jobb szilárdságot.

Tisztítás:	HRX 01 tisztítószer – keresse nálunk

Raktározás:	Tárolni csak eredeti, zárt csomagolásban, edényben, száraz, hűvös, jól szellőztethető helyiségekben. A padló ellenálló legyen az oldószereknek, és ne legyen áteresztő.

Csomagolás:	500 ml, 17 kg

Tartozékok:	A 17 kg csomagoláshoz 3,6m-es nyomás cső és applikációs pisztoly van.

Szállítás:	Hranifix Spray 500 ml - UN 1950 éghető aerosol 2.1, Hranifix 17 kg - UN 3161, éghető aerosol 2.1.

Veszélyességi osztály:	A tartály nyomás alatt van. Kerüljék a napsugárzást és az 50°C magasabbi hőmérsékletet. Az üres flakont se vágják fel, ne dobják tűzbe. Gyerekek kezébe nem való. Kerüljék a hőt termelő gépeket. Tilos dohányozni a használatánál. Ne fújják tűzre, illetve meleg/felhevült tárgyakra